ПРОЕКТ

Администрация Усть-Катавского городского округа

Челябинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От___________________							№___________

Об актуализации схемы теплоснабжения

Усть-Катавского городского округа

В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

администрация Усть-Катавского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Актуализировать схему теплоснабжения Усть-Катавскеого городского округа утвержденную постановлением администрации Усть-Катавского городского округа №1884 от 30.12.2013 г. (прилагается).

2. Общему отделу администрации Усть-Катавского городского округа (О.Л.Толоконникова) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Усть-Катавского городского округа (www.ukgo.su), опубликовать в газете «Усть-Катавская неделя» сведения об актуализации и  размещении схемы теплоснабжения на официальном сайте.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы Усть-Катавского городского округа – начальника управления инфраструктуры и строительства Д. Дьячковского.

Глава Усть-Катавского городского округа                                          С.Д. Семков

ПРОЕКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Усть-Катавского городского округа  от 30.12.2013 г. №1884 (в редакции постановления администрации Усть-Катавского городского округа от ________________г.  №              )

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Усть-Катавского городского округа

г. Усть-Катав

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие положения…………………………………………………………………3

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Усть-Катавского городского округа	5

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным территориального деления	5

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления	6

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами,      расположенными в производственных зонах	10

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	122

2.1. Радиусэффективного теплоснабжения	122

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии………………………………..12

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой    энергии	15

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	15

Раздел  5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей	188

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	1919

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	2020

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	222

Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	266

Раздел 10. Решения по безхозяйным тепловым сетям	277

Приложения	28

1. Схема тепловых сетей Усть-Катавского городского округа.	28

Общие положения

Схема теплоснабжения Усть-Катавского городского округа на период 2013-2028 г.г. (далее - Схема) разработана на основании статей 6, 23 Федерального закона Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ; Требований к схемам теплоснабжения; Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154

Основанием для разработки Схемы являются:

- Генеральный план Усть-Катавского городского округа;

- муниципальная целевая программа Усть-Катавского городского округа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Усть-Катавский городской округ до 2020 года»;

- материалы теплоснабжающих предприятий города (документация по источникам тепла, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность).

## Функциональная структура теплоснабжения Усть-Катавского городского округа

Теплоснабжение муниципального образования Усть-Катавский городской округ осуществляется по централизованной системе теплоснабжения от котельных, по централизованной системе газоснабжения через отопительные индивидуальные газовые котлы, а также используется твердое топливо (уголь, дрова).

Потребителями тепла являются:

Жилая застройка;

Объекты социальной, культурной, бытовой сферы;

Промышленные предприятия.

Основными источниками централизованного теплоснабжения жилищно-коммунального сектора города являются:

Газовая котельная г. Усть-Катав п. Паранино, 31а;

Газовая котельная г. Усть-Катав п. Новостройка, ул. Крупской, 127а – выведена из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловой сети «Постановлением №152 от 16.02.2017г.»;

Газовая котельная г. Усть-Катав ул. Заводская , 1;

Газовая котельная г. Усть-Катав МКР-1, ул. Строителей, 13 строение 6;

Газовая котельная г. Усть-Катав п. Первомайский, ул. Первомайская, 38;

Газовая котельная г. Усть-Катав ул. Некрасова, 2б;

Угольная котельная п. Вязовая ул. Красноармейская, 115;

Угольная котельная п. Вязовая ул. Советская, 11б;

Угольная котельная с. Тюбеляс.

Газовые котельные г. Усть-Катава п. Паранино, 31а, п. Первомайский, ул. Первомайская, 38, а также сети теплоснабжения в составе теплоэнергетических комплексов, собственником которых является муниципальное образование Усть-Катавский городской округ, переданы в аренду ООО «Теплоэнергетика».

Газовая котельная МКР-1, ул. Строителей, 13 строение 6 является собственностью и обслуживается ООО «Теплоэнергетика».

Газовая котельная ул. Некрасова, 2б находится в долевой собственности муниципального образования Усть-Катавский городской округ и ООО «Теплоэнергетика»,  обслуживается ООО «Теплоэнергетика».

Газовая котельная ул. Заводская, 1 является собственностью ООО «Стройиндустрия», обслуживается по договору аренды ООО «Теплоэнергетика».

Угольные котельные п. Вязовая ул. Красноармейская, 115, ул. Советская, 11б, а также сети теплоснабжения в составе теплоэнергетических комплексов переданы в аренду  ООО «Коммунальные системы», собственником  является муниципальное образование Усть-Катавский городской округ.

Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) Усть-Катавского городского округа составляет 49,836 км.

- из них в надземном исполнении 39,975 км. что составляет 80,22% от общего количества теплотрасс; в подземном исполнении – 9,861 км, что составляет 19,78% от общего количества теплотрасс.

Главной проблемой повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей Усть-Катавского городского округа остается высокая изношенность тепловых сетей.

# Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Усть-Катавского городского округа

## Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.

## Подключение строящегося жилищного фонда к системе централизованного теплоснабжения предусматривается для многоквартирной застройки, для районов индивидуальной застройки теплоснабжение и горячее водоснабжение предусматривается от индивидуальных теплоисточников. Прогноз приростов строительных фондов представлен в таблице 1.                                                         Таблица 1

| № | Территория застройки | Площадь застройки, га. общей площади жилых помещений | Срок строительства и ввода в эксплуатацию | Перспективный спрос объектов нового строительства | Наименование котельной, в зону влияния которой попадает застройка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На тепловую энергию, Гкал/ч | На теплоноситель, тыс. куб.м/год |  |
| 1 | Строительство торгово-досугового комплекса с кафе и с детской игровой площадкой в г.Усть-Катав | 1,0 | 2017 | 0,5 | 180 | Некрасова 2Б |

Расчетные нагрузки на систему теплоснабжения учитывают потребление тепловой энергии объектами социально-бытового и культурного назначения, расположенными на соответствующих территориях застройки. Схемой теплоснабжения предусматривается равномерное в течение периода с 2013 по 2020 гг. строительство жилищного фонда и объектов социально-бытового и культурного назначения и, как следствие, равномерный прирост нагрузок в период до 2020 года.

Развитие жилищного строительства оказывает существенное влияние на формирование системы расселения, а, следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах.

Состояние жилищного фонда Усть-Катавского городского округа характеризуется следующими показателями:

По состоянию на 01.01.2013 г. жилищный фонд Усть-Катавского городского округа составляет 632 тыс.м2., в среднем на каждого жителя приходится 24,0 кв. м. Уровень износа муниципального жилищного фонда составляет 41,4%. Общая доля капитально отремонтированных многоквартирных домов – 15,8 %.

Ветхий и аварийный фонд составляет 9,674 тыс. м2 или 2,67 % от общей площади многоквартирных домов (362,352 тыс. кв.м.).

Обеспеченность жилищного фонда всеми видами благоустройства 86,5%.

При оценке потребности в дополнительных объемах ввода жилья учитывались реализуемые в муниципальном округе целевые программы: «Доступное и комфортное жилье гражданам России на территории Усть-Катавского городского округа на 2011-2015 гг.», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2014 гг».

Проектом Генерального плана удовлетворение потребностей населения в качественном благоустроенном жилье предусматривается за счет:

- строительства 1-2 этажных усадебных домов и коттеджей:

- строительства 2-3 этажных секционных домов, многоэтажного жилья в г. Усть-Катаве;

- реновации жилого фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих домов на новые – в пределах существующих земельных участков.

Таким образом предусматривается развитие жилых территорий как в пределах существующих границ населенных пунктов, так и вне населенных пунктов, но в пределах городского округа, что позволит увеличить площадь жилищного фонда в 1,6 раза.

Основываясь на перспективах жилищного строительства в зоне действия котельных основной прирост тепловой энергии на 2017г. планируется по газовой котельной ул. Некрасова 2б.

## Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя с разделением по видам теплопотребления  в каждом расчетном элементе территориального деления.

Количество потребляемой тепловой энергии и ГВС потребителями зависит от многих факторов:

– обеспеченности населения жильем с централизованными коммуникациями;

– температуры наружного воздуха;

– от теплопроводности наружных ограждающих поверхностей помещения;

– от характера отопительного сезона;

– от назначения помещения;

– от характера производства, если это промышленные предприятия и т.д.

Полезный отпуск по Усть-Катавскому городскому округу сформирован в размере 252155,56 Гкал, в том числе по юридическим лицам:

- при наличии приборов учета у конечного потребителя – по показаниям приборов учета тепловой энергии предыдущего года,

- при отсутствии приборов учета у потребителя – по договорным нагрузкам на горячее водоснабжение и отопление, рассчитанным в соответствии с Методикой определения потребления в топливе электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстрой от 12.08.2009г.

по населению:

- при наличии ОДПУ у многоквартирных жилых домов – по показаниям приборов учета предыдущего года,

- по МКД, необорудованным ОДПУ, полезный отпуск населению формируется по нормативам, утвержденным Государственным Комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области»;

- годовая потребность тепловой энергии на ГВС рассчитывается по формуле:

| кол-во людей | * | Nхв | * | (tгв - tхв) | * | 1,2 | * | 10-6 | * | 365 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

где:

Nхв – норматив потребления холодной воды,

tгв – температура горячей воды,

tхв – температура холодной воды,

1,2 – коэффициент потерь.

Полезный отпуск по источникам теплоснабжения представлен в таблице 11:

Таблица 11

| № п.п. | Группы потребителей | Полезный отпуск на отопление по нормативу Гкал | Полезный отпуск на отопление по счетчикам Гкал | Полезный отпуск на ГВС по нормати-ву Гкал | Полезный отпуск на ГВС по счетчикам Гкал | Полезный отпуск всего от ТСО Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав п. Паранино, 31а |
| 4 | Бюджетные организации, в т.ч.: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет |  |  |  |  | 468,77 28,61 - 440,16 |
| 5 | Население - МКД - индивидуальная застройка | 3133,38 2839,74 293,64 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 3133,38 2839,74 293,64 |
| 6 | Прочие потребители |  |  |  |  | 31,2 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3633,35 |
| Газовые котельные г. Усть-Катав ул. Заводская , 1 и Некрасова 2б |
| 7 | Бюджетные организации, в т.ч.: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет |  |  |  |  | 14623 5992 317 8314 |
| 8 | Население - МКД - индивидуальная застройка | 49514 46285 3229 | 24993 24993 0 | 5759 5759 0 | 7547 7547 0 | 87813 84584 3229 |
| 9 | Прочие потребители |  |  |  |  | 8302 |
|  | Отпуск с коллектора |  |  |  |  | 57570 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 168308 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав МКР-1, ул. Строителей, 13 строение 6 |
| 10 | Бюджетные организации, в т.ч.: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет |  |  |  |  | 4848 1024 51 3773 |
| 11 | Население - МКД - индивидуальная застройка | 4948 4948 0 | 3998 3998 0 | 403 403 0 | 4948 4948 0 | 10493 10493 0 |
| 12 | Прочие потребители |  |  |  |  | 1539 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 16880 |
| Газовая котельная г. Усть-Катав п. Первомайский, ул. Первомайская, 38 |
| 13 | Бюджетные организации, в т.ч.: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет |  |  |  |  | 8430,67 8121,33 0 309,34 |
| 14 | Население - МКД - индивидуальная застройка | 1626,12 1371,45 254,67 | 0 0 0 | 280,88 280,88 0 | 0 0 0 | 1907 1652,33 254,67 |
| 15 | Прочие потребители |  |  |  |  | 57 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 10394,67 |
| Угольные котельные п. Вязовая ул. Красноармейская, 115, ул. Советская, 11б |
| 19 | Бюджетные организации, в т.ч.: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет |  |  |  |  | 397,40 0,00 0,00 397,40 |
| 20 | Население - МКД - индивидуальная застройка | 1445,76 1445,76 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 40,64 40,64 0 | 1486,4 1486,4 0 |
| 21 | Прочие потребители |  |  |  |  | 494,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 2377,7 |
| Угольная котельная с. Тюбеляс |
| 25 | Бюджетные организации, в т.ч.: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет |  |  |  |  | 373,92 50,32 0,00 323,60 |
| 26 | Население - МКД - индивидуальная застройка |  |  |  |  |  |
| 37 | Прочие потребители |  |  |  |  | 89,48 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 463,40 |

Долевое участие котельных в общем объеме отпуска тепла для теплоснабжения и горячего водоснабжения жилого фонда, объектов соцкультбыта города приведено в таблице 13

- Таблица 13

| № | Наименование предприятия | Объем отпуска, тыс. Гкал/год | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Теплоэнергетика» | 199216,02 | 98,59 |
| 2 | ООО «Коммунальные системы» | 241,1 | 1,41 |
|  | ИТОГО | 202057,12 | 100 |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим.

## Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

## Теплоснабжение г. Усть-Катава осуществляется от централизованных источников тепла. Централизованное теплоснабжение осуществляется в местах расположения промышленных потребителей тепловой энергии а также в районах жилых домов и промышленной зоне. Индивидуальные источники тепловой энергии используются в районах усадебной застройки.

## В городе Усть-Катаве централизованное теплоснабжение всех групп потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и культурного назначения, а также промышленные объекты) производится от 7 котельных. Наиболее крупными являются котельные 65МВт, 18 Гкал. и 20МВт.   Эксплуатацией всех указанных котельных, а также тепловых сетей до границ с потребителями занимается ООО «Теплоэнергетика».  Подключение потребителей к котельным осуществляется непосредственно или через пять ЦТП.

# Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

В каждой из систем теплоснабжения, в которых планируется подключение новых потребителей, радиус эффективного теплоснабжения определен как отношение дополнительной тепловой нагрузки вновь подключаемых объектов к дополнительным затратам на передачу тепловой энергии по теплосетям, определяемым пропорционально протяженности данных сетей (таблица 2).

Таблица 2

| Наименование котельной | Протяженность сетей в однотрубном измерении, м | Максимально возможный прирост протяженности теплотрассы в 2-трубном измерении, не приводящий к увеличению совокупных расходов на эксплуатацию в системе теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | м | % |
| Котельная по ул. Некрасова 2б | 5932 | 150 | 1,2 |

Анализ данных таблицы 2 показывает, что по всем теплоисточникам, к которым планируется подключение новых нагрузок, радиус эффективного теплоснабжения обеспечивает подключение данных нагрузок.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Все котельные города Усть-Катава работают на газе, котельные с. Тюбеляс и      п. Вязовая работают на угле, дровах. В качестве резервного топлива на ряде котельных проектом предусмотрено диз.топливо, емкости предназначенные для хранения резервного топлива находятся в аварийном состоянии из-за чего фактически не используются. Все котельные вырабатывают тепловую энергию в воде.

Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественным методом.

Теплоснабжение города Усть-Катава осуществляется как по закрытой, так и по открытой схемам. Циркуляция теплоносителя в системах теплоснабжения поддерживается сетевыми насосами котельных и ЦТП на трассе сетей.

Теплоноситель в системе теплоснабжения на нужды отопления – горячая вода с параметрами 95-70 0С, для нужд горячего водоснабжения температура воды обеспечивается на уровне 60 0С в точке водоразбора. Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественным методом.

Приготовление горячей воды на нужды ГВС осуществляется как непосредственно в МКД, так и в ЦТП. Тепловые сети выполнены как по двухтрубной, так и четырех трубной схемам. Прокладка сетей, в основном, подземная.

Протяженность сетей в двухтрубном исчислении составляет около 49,836 км. Средний диаметр тепловых сетей 108 мм. Протяженность сетей диаметром до   200 мм. -  40,408 км; сетей диаметром от 200 до 400 мм – 7,655 км; сетей диаметром от 400 до 600 мм – 3,676 км. Значительная часть тепловых сетей находится в ветхом состоянии и требует замены – 7,9 км.

В таблице 3 приведено описание зон действия каждого источника теплоснабжения г. Усть-Катава.

Таблица 3

| Наименование котельной | Расположение котельной | Зона действия источника теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Котельная 65 МВт | ул. Заводская 1 | Ближайшие к котельной потребители, расположенные на ул. Заводская, Ленина, Рабочая, Социалистическая, Центральная, 40 лет Октября, Телеграфная переулок Школьный, Кооперативный, ж/д вокзал, частный сектор. |
| Котельная 20 МВт | ул. Некрасова 2б | Ближайшие к котельной потребители, расположенные на ул. Некрасова, МКР-2, МКР-3, частный сектор. |
| Котельная 18 ГКал | ул. Строителей 13 | Ближайшие к котельной потребители, расположенные на ул. Строителей, Автодорожная, МКР-1. |
| Котельная 6МВт | Ул. Первомайская 38 | Ближайшие к котельной потребители, расположенные на ул. 1-ая Первомайская, Шоссейная, частный сектор. |
| Котельная п. Тюбеляс | ул. Гусева | Ближайшие к котельной потребители, расположенные на ул. Гусева, Революции, Садовый тупик. |
| Котельная ст.Вязовая | ул. Красноармейская115 | Ближайшие к котельной потребители, расположенные на ул. Красноармейская. |
| Котельная Бани №1 | Ул. Советская 11б | Ближайшие к котельной потребители, расположенные на ул. Советская. |

# Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии.

# Данные по балансам производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей, а также существующие балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения в настоящее время отсутствуют.

# Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей, а также перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения не предоставлены, так как отсутствуют данные по фактическим балансам.

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Таблица 16

| № п.п. | Наименование мероприятий | Потребность в средствах на реализацию мероприятий по энергосбережению тыс. руб. | Срок реализации | Экономический эффект тыс. руб. | Срок окупае-мости лет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка ХВО в котельной по ул.Некрасова, 2б | 1300,0 | 2017г. | 329,52 |  |
|  | Замена насосов на ЦТП (сбербанк) СЭ-500/70 2 шт. 160 кВт/ч, КС-125/55-2шт., 40кВт на ЦТП (школа №3) СЭ-500/70 1 шт. 160 кВт СЭ630/90 1 шт., 230 кВт на DRUNDFOS | 6000,0 | 2013-2020г.г. | Экономия электроэнергии |  |
|  | проектирование системы хим-водоочистки, приобретение и монтаж оборудования хим-водоочистки и пусконаладочные работы на трех угольных котельных Усть-Катавского городского округа (пос. Вязовая, ул. Советская, 110, ул. Красноармейская, 116а, с. Тюбеляс) | 1200,0 | 2016-2020 г.г. | Уменьшение теплопотерь, повышение КПД котлов, экономия топлива |  |
|  | проектирование, закупка и монтаж оборудования для обеспечения работы газовых котельных на резервном топливе (дизельное топливо), пусконаладочные работы на четырех газовых котельных. | 17500,0 | 2016-2020 г.г. | Уменьшение теплопотерь, повышение КПД котлов, экономия топлива |  |
|  | Реконструкция котельной 20МВт по ул.Некрасова 2б | 1600,0 | 2017-2018 г.г. | Надежность работы |  |

Согласно плану технических мероприятий выведена из эксплуатации котельная пос. Новостройка Постановление №152 от 16.02.2017г.    Теплоснабжение поселка осуществляется от индивидуальных газовых котлов, установленных в жилых домах.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей

Таблица 17

| № п.п. | Наименование мероприятий | Потребность в средствах на реализацию мероприятий по энергосбережению тыс. руб. | Срок реализации | Экономический эффект тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подземных тепловых сетей на школу №5 от ТК-5 до ТК-12 | 1195,86 | 2017 | 186,49 |
| 2. | Ремонт сетей теплоснабжения от ТК-7 до МКР-1 | 4857,6 | 2017 | 309,78 |
| 3. | Замена магистральных тепловых сетей от ТК-8 на пожарную часть и полицию | 1582,670 | 2017г. | 198,78 |
|  | Замена участка теплотрассы колодец шк. №5 МКР-2 д. 21 (159 мм. 290 м | 790,0 | 2017 г. | 341,1 |
|  | Замена теплотрассы по ул. Ленина д. 42, 44, 46 (200 мм. 198 м (159 мм. 150м | 1344,6 | 2018 г. | 150,7 |
|  | Замена теплотрассы по ул. 40 лет Октября (109 мм. 360м | 505,8 | 2019 г. | 200,8 |
|  | Замена теплотрассы по ул. Ленина д. 55 (159 мм. 50м | 200,0 | 2019 г. | 105,0 |
|  | Замена теплотрассы по ул. Ленина д. 48, 60 (219 мм. 248м | 916,06 | 2020 г. | 180,0 |

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Таблица 18

| № п.п. | Наименование источника тепловой энергии | Вид используемого топлива | Низ-шая тепло-та сгора-ния, ккал/кг | Наличие резерв-ного и аварий-ного топлива | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Норматив ный удельный расход условного топлива кг. у.т. на 1 Гкал | Расчётный годовой расход основного топлива, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | условного топлива, т у.т. | природного газа, тыс. м3 |
| 1 | Газовая котельная г.Усть-Катав, ул. Некрасова д. 2б Газовая котельная г.Усть-Катав, ул.Заводская, 1 | Природный газ | 7000 | дизельная | 168308 | 158,46 | 32194,27 | 28515,74 |
| 2 | Газовая котельная п.Первомайский ул. Первомайская, д, 38 | Природный газ | 7000 | отсутствует | 10394,67 | 158,44 | 1848,78 | 1637,54 |
| 3 | Газовая котельная ул. Строителей,13 строение 6 | Природный газ | 7000 | отсутствует | 16880 | 159,50 | 4029,92 | 3569,46 |
| 4 | Газовая котельная пос.Паранино 31а | Природный газ | 7000 | отсутствует | 3633,35 | 168,0 | 814,69 | 721,6 |
| 5 | Угольная котельная п. Вязовая ул. Советская, д.11б | Уголь |  |  | 1188,85 | 188 |  | 442,58 |
| 6 | Угольная котельная п. Вязовая ул. Красноармейская, 115 | Уголь |  |  | 1188,85 | 188 |  | 442,58 |
| 7 | Теплоэнергетический комплекс с. Тюбеляс | Уголь |  |  | 426,34 | 188 |  | 179,4 |

# Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Требуемые инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и сетей приведены в таблице 19.

Таблица 19

| № п/п | Наименование мероприятий | Потребность в средствах в тыс..руб | Срок реализации | Натуральный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная 18 Гкал |  |  |  |
|  | Установка водогрейных котлов в котельной 18 Гкал | 15 000,0 | 2016-2017 | 2шт. |
|  | Установка котла 3,0Гкал. | 3000,0 | 2016-2017 | 1 шт |
|  | Приобретение сетевого насоса | 1600,0 | 2017-2018 | 2 шт |
|  | Котельная 20 МВт |  |  |  |
|  | Приобретение сетевого насоса | 800,0 | 2017 | 1 шт. |
|  | Приобретение сетевого насоса котлового контура | 950,0 | 2018 | 2 шт |
|  | Приобретение пластинчатого теплообменника | 1500,0 | 2019 | 1 шт |
|  | Котельная 65,3 МВт |  |  |  |
|  | Монтаж питательного насоса для паровых котлов Е2,5-0,9 ГМ (резервный насос питательный) | 60,0 | 2017 | 1 шт. |
|  | Монтаж трубопроводов для топлива и ХВО | 410,0 | 2018 | 50% |
|  | Замена сигнализации уровня для резервного топлива | 200,0 | 2017 |  |
|  | Приобретение распределительного паука на натрий-конионитовые фильры , № 5 катионитовую смолу для засыпки фильтров № 5 | 350,0 680,0 | 2017 | 1комп. |
|  | Приобрести блоки управления котлами «Будерус» | 80,0 |  | 2 шт. |
|  | Приобретение сетевого насоса ТР-200-420/4 «Грундфос» | 480,0 | 2018 | 1 шт. |
|  | Приобретение сетевого насоса ТР200-600/4 «Грундфос» | 280,0 | 2019 | 1 шт. |
|  | Котельная пос. Первомайка |  |  |  |
|  | Замена подпиточного насоса | 70,0 | 2017 | 1шт. |
|  | Разработка проекта и приобретение горелок для резервного топлива. | 500,0 | 2017-2018 |  |
|  | Замена конвективной части на котлах КВ2/95 № 1,2,3 | 270,0 | 2017-2018 | 3шт |
|  | Замена котла КВ2/95 № 1,2,3 | 1800,0 | 2020 | 3 котла |
|  | Замена кожухотрубного теплообменника | 500,0 | 2018 | 1 шт. |
|  | Замена подводки ХВС к котельной с установкой запорной арматуры | 85,0 | 2017 | 25 м, задвижки Ду50-2шт. |
|  | Котельная пос. Паранино |  |  |  |
|  | Приобретение сетевого насоса | 400,0 | 2017-2020 | 1шт |
|  | Приобретение сетевого насоса котлового контура | 200,0 | 2017-2020 | 1 шт |
|  | Приобретение теплообменника | 400,0 | 2018 | 1 шт. |
|  | Приобретение горелок и емкости для резервного топлива | 2000,0 | 2017 |  |
|  | Тепловые сети |  |  |  |
| 4 | Ремонт теплосетей теплоснабжения на участке от ТК-1 до выхода из земли до УП-5 Котельная 20МВт | 5 798,008 | 2017 | 386м в 2-х трубном исполнении |

# Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010г. №190 «О теплоснабжении» (далее ФЗ-190). В соответствии со ст.2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения. В отношении городов с численностью менее пятисот тысяч человек, решение об установлении организации в качестве ЕТО принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении», орган местного самоуправления городского округа.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г.№808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».

Выбор единой теплоснабжающей организации осуществляется в соответствии с порядком и на основании критериев.

Порядок определения и критериям определения единой теплоснабжающей организации являются:

    - Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления – администрацией Усть-Катавского городского округа (далее - уполномоченным органом) при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

    - В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации. Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории муниципального образования существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченный орган вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения проекта схемы теплоснабжения  в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Уполномоченный орган обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями.

4.1. Критерии определения единой теплоснабжающей организации являются:

4.1.1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

4.1.2. Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

5. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжение определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

  - Заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

  - Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

  - Надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне совей деятельности;

  - Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ООО «Теплоэнергетика» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1. Владение на праве собственности и аренды источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены  источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.

На обслуживании предприятия находятся все магистральные тепловые сети в городе Усть-Катаве, 100% тепловых мощностей источников тепла г. Усть-Катава, что составляет 97% от тепловых мощностей Усть-Катавского городского округа.

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3. ООО «Теплоэнергетика» согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения, и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, определить единой теплоснабжающей организацией города Усть-Катав ООО «Теплоэнергетика».

# Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Согласно выбранного варианта предусматривается перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии только в Нагорной части г. Усть-Катава.

Для повышения надежности теплоснабжения населения, на случай ремонтных работ на одном из источников в летний период и аварийных работ в зимний период, в нагорной части города, предусмотрена перемычка между котельной 18 Гкал по ул. Строителей 13 и тепловыми сетями МКР-1 и котельной 20МВт по ул. Некрасова 2б и тепловыми сетями  МКР-2,МКР-3.

# Раздел 10. Решения по безхозяйным тепловым сетям

На момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения отсутствует информация о бесхозяйных объектах теплоснабжения.

# Приложения

## 1. Схема тепловых сетей Усть-Катавского городского округа.